# Опыты по электричеству и энергии.

- Как зажечь лампочку

Цель: зажечь лампочку

Приборы: лампочка, три пальчиковых батарейки, блок для источников питания.

# Описание:

- Разложи детали на металлическом листе, как показано на рисунке.

- Что получилось? _____________________________________________

- Подсоедини провода к лампочке. Что наблюдаешь? _______________

Почему лампочка загорелась? _____________________________________

- У вас получилась простейшая электрическая цепь. Отсоедини один провод от лампочки. Что получилось? Почему? __________________________________________________________________________________________________________________________

- Попробуй снова присоединить провод – лампочка загорелась. Именно по такому принципу работает электрический выключатель.

- Вынь батарейки из блока, соедини провода. Что наблюдаешь?

________________________________________________________________

- Подумай, будет ли светиться лампочка, если провода заменить веревочками или резинками. ____________________________________

- Попробуй проверить свою гипотезу экспериментально. _____________________________________________________________

Вывод: Какие условия должны выполняться, чтобы через лампочку протекал электрический ток?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Когда вода становится проводником

Цель: узнать, как различные вещества проводят электрический ток.

Приборы: лампочка, три батарейки, блок для источников питания, ванночка-кювета, медная и цинковая пластины, 1 провод,2 зажима, поваренная соль, шприц.

# Описание:

- Собери цепь на металлическом листе, как показано на рисунке

2.  Налей в кювет воды столько, чтобы электроды были почти полностью в нее погружены.

- Коснись электродами друг друга. Что произошло? __________________________________________________________________________________________________________________________

Это говорит о том, что чистая вода    ______________ (проводит, не проводит) электрический ток, то есть является изолятором.

- Раствори в стакане с водой столовую ложку поваренной соли. При растворении соли в воде образуются заряженные частицы-ионы. С помощью шприца наливай раствор соли между электродами.

- Что начинает происходить, когда увеличивается уровень раствора в кювете?___________________________________________________________________________________________________________________

Вода ________________________ электрический ток, если в воде есть заряженные частицы-ионы.

Вывод: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Сопротивление

Продолжение опыта №2.

Цель: Выяснить каким образом мы можем изменить силу тока в цепи.

Приборы: лампочка, три батарейки, блок для источников питания, ванночка-кювета, медная и цинковая пластины, 1 провод,2 зажима, полоска прозрачного пластика.

Комментарий перед опытом: При движении заряженных частиц по проводнику они наталкиваются на нейтральные атомы или положительные ионы, которые их тормозят. Это тормозящее действие называется сопротивлением.

# Описание:

- Если ты в предыдущем опыте добился, что лампочка горит ярко, сдвинь электроды ближе друг к другу, посмотри, как изменилось свечение лампочки. Лампочка стала гореть _______________, потому что с уменьшением длины проводника, сопротивление ____________.

- Пронаблюдай, что будет происходить с током, если ты будешь постепенно вынимать хотя бы один электрод из раствора? __________________________________________________________________________________________________________________

- Возьми полоску прозрачного пластика, и помести её в кювету между электродами. Опуская или поворачивая её, попробуй регулировать ток в цепи. Опиши, что наблюдаешь _________________________________

- Сделай вывод о том, от чего зависит сопротивление проводниками: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Как управлять электрическими приборами?

Цель: научиться управлять скоростью вращения моторчика.

Приборы: три батарейки, ванночка-кювета, медная и цинковая пластины, провод, 2 зажима, шприц, моторчик, блок для источников питания.

# Описание:

- На металлическом листе собери цепь, как показано на рисунке.

- Перемещая электроды в кювете, добейся наибольшей скорости вращения вала. Сделай вывод: чем меньше расстояние между пластинами, тем ________________________ скорость вращения двигателя.

- Изменяя концентрацию раствора, пронаблюдай, как изменяется скорость вращения двигателя. Сделай вывод: чем больше концентрация раствора, тем _____________________ скорость вращения вала.

- Изменяя концентрацию раствора и перемещая электроды, добейся того, чтобы двигатель вращался с наибольшей скоростью. Что ты для этого сделал? ______________________________________________________ _____________________________________________________________

- Параллельное и последовательное соединение.

Цель: зажечь лампочки, используя разные способы соединения.

Приборы: 2 лампочки, три батарейки, соединительные провода, блок для источников питания.

# Описание:

- Собери цепи, размещая ее элементы на металлическом листе, как показано на рисунке 1. Обрати внимание на то, как горит лампочка.

Рис.1							рис. 2

последовательное соединение                       Параллельное соединение

- Собери цепь по рисунку 2. Обрати внимание на то, как горит лампочка.

- Сравните яркость горения лампочек. Как ты думаешь, почему они горят по-разному? ___________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________.

- Сделай вывод:_________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________

- Почему сгорел мотор?

Цель: исследовать условия, при которых электромотор работает правильно

Приборы: 1 лампочка, три батарейки, провод, электромотор, блок для источников питания.

# Описание:

- Соберите электрическую цепь, содержащую источник и лампочку.

- Включим в цепь последовательно лампочке электрический моторчик, как показано на рисунке 1.

Рис. 1

- Как стала гореть лампочка? ___________________________________

Почему? _______________________________________________________

- Попробуй остановить рукой вращение оси моторчика, как показано на рисунке 2. Что произошло? _____________________________________________________________

# Рис. 2

Почему? _______________________________________________________

Подсказка: Какие превращения энергии электрического тока происходит в первом и во втором случае? При каких условиях нить лампы раскаляется сильнее?

- Вывод:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Короткое замыкание

Цель: смоделировать короткое замыкание.

Приборы: 2 лампочки, три батарейки,4 провода, тонкая проволока, шкурка, зажимы, блок для источников питания.

Описание:

- Возьми моток тонкой проволоки, отрежь кусочек длиной 5-6 см.

- С помощью шкурки сними верхний слой лаковой изоляции.

- Закрепи кусок зачищенной проволоки в держателях.

- Собери цепь (по рис. 1) и наблюдай за яркостью горения лампочки.

________________________________________________________________________________________________________________________________

- Подключи две лампочки параллельно. Пронаблюдай за тем, как изменилось свечение лампочки и что происходит с проволочкой __________________________________________________________________________________________________________________________

Рис. 1							Рис.2

- А теперь замкни клеммы лампочек соединительным проводом. Что произошло с лампочками и проволокой? Почему? __________________ __________________________________________________________________________________________________________________________

- Вывод:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________