Введение

Данный диплом будет посвящен исследованию диэлектрической проницаемости различных диэлектриков методом измерения электроемкости конденсатора баллистическим гальванометром.

Актуальность мы данной дипломной работы заключается в том, что в таблицах со сведениями о диэлектрической проницаемости различных веществ приведены данные преимущественно  моновещественных материалов, а в жизни мы зачастую сталкиваемся с композитами. Теоретический расчет диэлектрической проницаемости композитных материалов зачастую дает неверные результаты, так как при создании композитных материалов измеряется подвижность некоторых молекул этих веществ, а, следовательно, способность поляризации этих молекул тоже изменяется. От этой возможности поляризации напрямую зависит диэлектрическая проницаемость. Поэтому отдается предпочтение экспериментальному способу нахождения этой величины. В этой работе будет описан метод, с помощью которого можно измерить диэлектрическую проницаемость композитных материалов, а также результат практического применения этого метода. В дальнейшем результаты данной работы могут быть использованы, если в других экспериментах будут использоваться композитные материалы, чья диэлектрическая проницаемость уже измерена.

Цель данной работы заключается в том, чтобы провести исследование диэлектрической проницаемости различных диэлектриков и создать научно-популярное пособие, в котором

доступным языком рассказывается о диэлектрической проницаемости, ее измерении и приводится объяснение, какие методы лучше всего применять при проведении такого рода измерений.

Для достижения данной цели необходимо выполнить ряд задач:

- Изучить теорию, связанную с диэлектрической проницаемостью, методами измерения диэлектрической проницаемости.

- Изучить теорию строения баллистического гальванометра

- Подобрать материалы и оборудование, с помощью которого можно будет проводить измерения

- Провести измерения диэлектрической проницаемости различных диэлектриков

- Обработать полученные данные измерения

- Объяснить результат обработки данных

- Описать теоретическую, практическую части и результат практической работы в дипломе

Результатом этой работы должно являться пособие по диэлектрической проницаемости, необходимости этой физической величины, методах ее измерения, а также описание одного из них. Исходя из этого, данный диплом будет состоять из следующих параграфов:

- Введение

- Основные понятия электростатики и развитие учения об электростатике

- Диэлектрическая проницаемость как физическая величина

- Методы измерения диэлектрической проницаемости

- Устройство баллистического гальванометра и причины использования метода измерения, связанного с ним.

- Описание практического применения этого метода

- Данные, полученные в результате измерений

- Объяснение получившихся данных

- Вывод

При написании диплома будет использована следующая литература:

- Практикум по физике/ Кортнев А.В., Рублев Ю.В., Куценко А.Н.-М: “Высшая школа”,1963

- Физический практикум: электричество и оптика / Белянкин А.Г., Мотулевич Г.П., Яковлев И.А.-М: “Наука”,1968

- Физика: Электродинамика. 10-11кл.: Учеб. Для углубленного изучения физики/Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков, Б.А. Слободсков.-М.:Дрофа,2002