Влияние примесей на скорость испарения воды----------------------

Введение: Испарение происходит с интенсивным поглощением тепла, поэтому вода, охлаждающаяся без него, охлаждается медленней, чем с ним.---------------------

Актуальность: Если с помощью малого количества примесей можно замедлять или ускорять испарение, то можно контролировать испарение в больших водоемах.--------------------

Цель: Исследовать зависимость интенсивности испарения воды от поверхностных пленок на воде.--------------------

Задача: Сравнить изменение температуры воды, которая испаряется, не испаряется (испарению можно помешать при помощи крышки) и воды с примесями, интенсивность испарения которой зависит от самой примеси.------------------------

Молекулы воды, которые имеют достаточную кинетическую энергию и находятся близко к поверхности, могут оторваться от остальных молекул воды, т.е. произойдет испарение.

Например, поверхностно-активные вещества (ПАВ), могут образовывать молекулярную пленку, которая может помешать молекулам проходить через нее. Также ПАВ снижает поверхностное натяжение воды, что может наоборот, облегчить прохождение молекул воды через поверхность воды. В зависимости от того, какой из этих факторов сильнее изменяет скорость испарения, она может изменяться в большую или меньшую сторону.----------------------------------------------

*показываю установку*---------------------------

Для сравнения интенсивности испарения мы использовали мощность испарения с единицы площади. Мощность остывания складывается из мощности испарения (конвекция над сосудом), которая нам и нужна, и других мощностей (теплопередача, излучение, конвекция возле сосуда). Исключить эти факторы из эксперимента невозможно, но возможно исключить испарение, закрыв сосуд крышкой. После этого мы вычитали из мощности остывания с испарением мощность остывания без испарения, и получали чистую мощность испарения воды при данной температуре. Так же можно рассчитать и мощность испарения с пленкой. Эти две мощности мы сравнивали с помощью графиков.-------------------------

Из графика видно, что мыльный раствор замедляет испарение. При этом его количество почти не влияет на скорость испарения.-------------------------

Из таблицы видно, что стеариновая кислота не влияет на скорость испарения. Моющие средства для посуды («Миф» и «Cif»), а также мыльный раствор замедляют испарение. Масло и моющее средство для стекол («Help») ускоряет испарение.----------------------------

Вывод: С помощью примесей можно довольно сильно влиять на испарение, и, как следствие, можно их применять для контроля испарения. При этом некоторые из них можно использовать для ускорения испарения (например «Help»), а некоторые – для замедления (например мыльный раствор).----------------------

*список литры*