История создания двигателей внутреннего сгорания берёт своё начало в 1801 году. 1801 год, французский инженер, профессор механики Филипп Лебон берёт патент на изготовление нового двигателя внутреннего сгорания. В основе принципа действия его машины лежало свойство газовой смеси, уже открытое им ранее. Свойство заключалось в том, что при воспламенении газовая смесь взрывалась с выделением большого количества теплоты. Продукты горения в дальнейшем, расширяясь, оказывали давление на окружающую среду. Стало ясно, что если создать соответствующие условия, то можно использовать выделяющуюся энергию на пользу человеку.

В двигателе, который разработал Филипп Лебон, основными компонентами являлись два компрессора, а так же камера для смешения газов.  Один из компрессоров подавал в камеру сжатый воздух, в это время  другой – светильный газ, при этом, образующаяся смесь попадала в рабочий цилиндр. Там она и воспламенялась. В таком двигателе, смешиваемые рабочие материалы находились по разную сторону от рабочей камеры, поэтому, он и назывался двигателем двойного действия.  Из конструкции и механики работы уже созданного двигателя становиться понятно, что Лебон вынашивал идею создания двигателя внутреннего сгорания, однако он так и не успел воплотить её в жизнь. Лебон умер в 1804 году, спустя три года, после того как взял патент.

Через некоторое время бельгийский инженер Жан Этьен Ленуар создал коммерчески успешный двигатель внутреннего сгорания. Когда Ленуар работал на гальваническом заводе, его посетила мысль, смысл которой состоял в том, что в газовом двигателе топливовоздушную смесь можно воспламенить с помощью искры.

Когда Ленуару удалось изготовить и собрать все детали, двигатель поработал немного времени и, затем, остановился. Причина остановки заключалась в том, что из–за сильного нагрева поршень расширился и заклинил в цилиндре. Затем, продумав систему водоохлаждения, Ленуар запустил своё изобретение ещё раз, но и этот запуск потерпел неудачу. В этот раз причиной последовал плохой ход поршня. И только после того как Ленуар усовершенствовал своё изобретение системой смазки, двигатель внутреннего сгорания начал работать.

В 1864 году Ленуар разбогател, так как к этому времени было выпущено более 300 двигателей разной мощности.  После этого, Жан Этьен Ленуар перестал усовершенствовать своё изобретение. Далее немецкий изобретатель Август Отто создал более совершенный двигатель, который вытеснил с рынка изобретение Ленуара. В этом же году Август Отто взял патент на своё изобретение и заключил контракт для эксплуатации своего изобретения с богатым инженером Лангеном. Главная ориганальность этого изобретения заключалась в том, что в двигателе энергия сгорающего топлива использовалась с максимальной полнотой. КПД этого двигателя превосходил КПД двигателя Ленуара, а самое главное превосходил КПД любых паровых машин того времени. Сразу же двигатели Августа Отто стали пользоваться большим спросом. Через некоторое время количество проданных двигателей насчитывало более 5000. В 1877 году Август Отто взял патент на двигатель с четырёхтактным циклом. Это было его самое существенное изобретение. Затем обнаружилось, что французский инженер Бо Де Рош описал точно такой же принцип работы двигателя значительно раньше, чем Август Отто и дело передали в суд. В суде группа французских промышленников оспорила патент Отто. Права Отто были существенно сокращены, а право на четырёхтактный цикл вообще отменили. Но модель двигателя Отто оставалась лучшей и спрос на неё не прекращался. В качестве топлива в двигателях Отто использовался светильный газ, следовательно, это обстоятельство значительно уменьшало область применения двигателей внутреннего сгорания.

В 1872 году американец Брайтон пытался заменить газ на жидкое топливо. Сначала он пробовал использовать керосин, но керосин плохо испарялся, тогда Брайтон решил использовать бензин, но нужно было создать специальный прибор для испарения бензина и получения горючей смеси (бензин + воздух). В 1872 году Брайтон изобрёл так называемый «испарительный карбюратор», но он плохо работал.

В 1883 году венгерский инженер Юлиус Даймлер изобрёл первый бензиновый двигатель, с зажиганием от раскалённой полой трубочки, открытой в цилиндр.

В 1893 году Донат Банки получил патент на карбюратор с жиклёром.  Этот карбюратор стал прообразом всех современных карбюраторов.